ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к разделу 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

И РЕШЕНИЯ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

Проектируемый многоэтажный гараж-стоянка на 750 машино-мест расположен по адресу г. Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2.

Раздел проекта направлен на реализацию требований ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

При разработке раздела проекта использовалась нормативная документация:

  - Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Москва 1995 г.

  - ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».

  - ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов».

  - ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

  - РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», Москва 1999 г.

  - "СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

  - СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», Москва 1992 г.

  - Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Москва 1995 г.

  - ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».

  - ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов».

  - ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

  - РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», Москва 1999 г.

  - СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», Москва 2000 г.

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», Москва 1992 г.

  - СНиП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», Москва 2001 г.

  - СНиП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», Москва, 2001 г.

  - Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. Градостроительные требования. Москва, 1996 г.

  - "СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

Архитектурно-планировочное решение Гаража-стоянки для легковых автомобилей выполнено с учётом градостроительной ситуации, конфигурации участка и технологической схемы.

На первом этаже здания на отм. ±0.000 расположены места стоянки автомобилей для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в количестве, предусмотренном ВСН 62-91*. Исходя из общего количества машиномест – 750, - количество машино-мест для МГН должно составлять 15 шт., т.е. 2% (ВСН 62-91*, п.2.4.1: «Минимальное количество таких мест (мест для МГН и инвалидов) следует принимать из расчёта: 4%, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100; 3% - при общем числе мест 101-200; 2% - при числе мест 201-1000; 20 мест плюс не менее 1% на каждые 100 свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000 машино-мест.»). Согласно Техническому заданию запроектировано 23 машино-места для использования инвалидами-колясочниками и др. категориями маломобильных граждан, допущенных к управлению транспортными средствами.

Места для стоянки автомобилей МГН и инвалидов выделены разметкой и обозначены специальным символами по типу 1 таблицы 1 ГОСТ Р 52131-2003 синего цвета и надписью «Только для инвалидов», а также разметкой и нанесенным на пол символом 1.24.3 по ГОСТ Р 51256-99. Их габариты  составляют 6,0х3,6 м (СП 113.13330.2012 , п.5.1.5). Эти места расположены в непосредственной близости от въезда и выезда из гаража-стоянки для обеспечения удобства передвижения и возможной эвакуации инвалидов и МГН (расстояние между воротами и самым удалённым место стоянки автомобиля МГН не превышает 60 м). Предусмотрен санузел для инвалидов-колясочников, находящийся у о.13,А.

Въезд и выезд из здания предусмотрены без порогов, с использованием подъемника для инвалидов ОАО ЩЛЗ ППО УД6-01 или аналога с высотой подъема до 2-х метров, предназначенного для вертикального перемещения без сопровождающего инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, с уровня входа на уровень первого этажа, расположенном у о.16 м.о. И-К.

Въезды автомобилей на 1 этаж предусмотрены по пандусам. Уклон проездов к въезду и от выезда из гаража-стоянки составляет 10%. В пандусах предусмотрены тротуары для пешеходов шириной 1 м. Они могут быть использованы для эвакуации инвалидов в случае пожара.

Входы в здание оборудованы пандусами и козырьками. Входные двери выполнены шириной в свету 1,2 м, со светопрозрачной частью, расположенной на расстоянии  0,9 м от пола. Двери в нижней части также оборудованы противоударной полосой высотой 0,3 м.

При проектировании руководствуемся  СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»: «Проектно-организационные мероприятия должны быть направлены не на доступность здания инвалидами как самоцель, а на беспрепятственное получение ими требуемой услуги. Если формальная доступность здания достигается планировочными и инженерными средствами, то доступность получения услуги зависит и от организационных мероприятий. Таким образом, выполнение ст. 15 Закона РФ может осуществляться как путем проектирования, приспособления зданий для доступа инвалида к услуге, так и путем "доставки" услуги к инвалиду (на дом, в места отдыха и т.п.)». В здании запланировано больше машино-мест для инвалидов и МГН, чем предусмотрено нормативными документами. В этой связи доступ инвалидов на иные этажи, кроме первого, не запланирован в соответствии с Заданием на проектирование. Все услуги, которые могут быть оказаны посетителю. могут быть оказаны на 1-ом этаже. Необходимость подниматься/опускаться на другие этажи отсутствует. Кроме того, если по показаниям здоровья инвалид-колясочник претендует на работу, ему беспрепятственно может быть оборудовано рабочее место в помещении диспетчерской (охраны) 1-го этажа.

В целях обеспечения беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по территории Гаража-стоянки проектом предусмотрено:

1. Продольный уклон на путях движения не превышает 8% (на участках протяженностью не более 10 метров), поперечный уклон – не более 2%;

2. Высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0, 05м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью принята не более 0,04 м.;

3. В покрытиях пешеходных дорожек использованы тактильные средства (покрытия с иной, контрастной фактурой (ребристая поверхность, окрашенная в желтый цвет)) на расстоянии не менее, чем 0,8 м до объекта информации (опасного участка, изменения направления движения и т.п.);

4. Прилегающая территория – вход на участок, обозначение зон участка, направление движения – оборудованы указателями движения и информирующими стендами.

В соответствии с п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 для обеспечения слабовидящих информацией о приближении к проезжей части выполняется полоса шириной не менее 500 мм из рельефной тротуарной плитки желтого цвета, на расстоянии 300 мм от края в асфальте в зонах выхода пешеходов на проезжую часть.

В соответствии с п. 3.21 СНиП 35-01-2001 участки пола на пути движения перед дверными проемами на расстоянии 0,8 м имеют контрастно окрашенную поверхность в виде полосы желтого цвета.

На полотнах створок дверей наносятся два круга диаметром 15 см желтого цвета. Задержка автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.

На путях эвакуации установлены световые указатели с пиктограммами. Конструкции эвакуационных путей – класса К0.

Генеральный план решен с учетом доступности Объекта маломобильным группам населения через озелененную и благоустроенную территорию, примыкающую к участку.